## Slide 1: 音频信息的获取与处理
软件学院 刘新

## Slide 2: A律非均匀量化
采用13折线A律编解码电路，设接收端收到的码字为“01010011”，最小量化单位为1个单位，问解码器输出为多少单位？

## Slide 3: 答案
01010011
1）极性码：最高位的“0”表示为负号
其余部分可以不考虑符号，直接按照正值考虑
2）段落码：接下来的3个比特，“101”为第6段。（共1～8段，从000 ～ 111）每段间隔的端点分别为0，1/128，1/64，1/32，1/16，1/8，1/4，1/2，1，第6段的范围为1/8 ～1/4，起始点为1/8，Δ为1/128的1/16，所以起始点1/8对应256Δ
3）段内码：第6段内每个最小量化间隔为（1/4-1/8）的1/16，对应着16Δ，而段内码为0011，即48Δ，为量化间隔的左端点
4）为减小量化误差，量化值取量化间隔的中间值，即48Δ+16Δ/2=56Δ
最后解码器输出为-（256Δ+48Δ+8Δ）=-312Δ，即解码器输出为-312个单位
Notes: 满分10分。评分标准：极性码为负（2分），第6段（2分），第6段起始电平256Δ（2分），第6段段内码对应48Δ或64Δ（2分），解码器输出取量化间隔的中间值（48+8）Δ或（64-8）Δ（1分），最后结果-312（1分）
所以结果为-320或-304的都得8分